## Slide 1
Servicio de Nombre
Gestión
DNS
de Computadores
de Redes
e Implantación
Notes: 1

## Slide 2
DNS
Arquitectura
Sistema de Nombres
Notes: 2

## Slide 3
Sistema de Nombres
¿Por qué es necesario? (/etc/hosts vs DNS)
Arquitectura DNS:
  BD Distribuida
  Estructura jerárquica de dominios y delegación de autoridad
  Cliente (resolver) Servidor (named/bind)
Diseño y Arquitectura
Arquitectura
com
edu
es
fr
mil
name
aero
ua
eps
www
dtic
www
Notes: 3

## Slide 4
Sistema de Nombres
Espacio de nombre y FQDN: www.dtic.ua.es
  Dominios / Subdominios / Zonas
¿problemas con “edu.es.”?
¿Dominio = Zona?
Diseño y Arquitectura
Arquitectura
com
edu
es
fr
mil
name
aero
ua
eps
www
dtic
www
Notes: 4

## Slide 5
Sistema de Nombres
Resolución de nombres:
  Distribuido, entre los servidores de una zona
  Eficiente, ya que la resolución se asocia, normalmente, a procesos locales
  Propósito general porque no está restringido a nombres de máquinas.
Tipos:
  Recursiva: Consulta de otros servidores.
  Iterativa: Devuelve la dirección del servidor al que se debe preguntar
Características
Arquitectura

## Slide 6
Sistema de Nombres
Ejemplo funcionamiento
Arquitectura

## Slide 7
Sistema de Nombres
Componentes del sistema (lado del servidor)
  Registradores de nombres
  Servidores raíz
  Servidores caché
  Servidores Autorizados: Primarios y Secundarios
Arquitectura
Arquitectura

## Slide 8
Sistema de Nombres
  Registradores de nombres
  IANA (Internet Assigned Numbers Authority)‏
      Coordina la asignación de direcciones IP a nivel mundial
      Entrega bloques de direciones IP a los registros regionales de Internet
Arquitectura
Arquitectura

## Slide 9
Sistema de Nombres
  Registradores de nombres regionales
  RIPE NCC. Réseaux IP Européens
      Europa, Medio Oriente, Asia Central y países africanos al norte del ecuador
  ARIN. American Registry for Internet Numbers
      América del norte y parte de África
  APNIC. Asia Pacific Network Information Center
      Parte de Asia
  LACNIC. Latin American and Caribbean IP Address Registry
      América latina y Caribe
Arquitectura
Arquitectura

## Slide 10
Sistema de Nombres
  Servidores raíz
  Existen 13 servidores
      10 de ellos en EEUU
  Realmente se redirigen las peticiones al destino más cercano
  No almacenan registros de nombres
  Apuntan a los servidores autorizados
Arquitectura
Arquitectura

## Slide 11
Sistema de Nombres
  Servidores autorizados
      También llamados de contenido
  Controlados por los administradores principales del dominio. Administración local
  Son los que resuelven la dirección IP
  Tipos: Primario/Maestro y secundarios
Arquitectura
Arquitectura

## Slide 12
Sistema de Nombres
  ¿Toda petición DNS de un dominio tiene que llegar a un servidor autorizado?
  Servidores caché
      También llamados buscadores
      Consultan a los servidores externos
      Almacenan en memoria los resultados
      Contestan directamente a las peticiones
Arquitectura
Arquitectura

## Slide 13
Sistema de Nombres
named.conf
Configuración básica
Configuración
acl "secundarios" { 172.20.41.201; 172.20.41.202; 172.20.41.203; 172.20.41.204; };
acl "redInterna" { 172.20.40.0/24; 172.20.41.0/24; 172.20.42.0/24; 172.20.43.0/24; 192.168.0.0/16; 172.16.40.0/24; };
acl "redExterna" { 193.145.234.192/28; };
options {
directory "/var/named/dns/";
forwarders {
193.145.233.5; 193.145.233.6;
};
listen-on {
127.0.0.1; 172.25.40.81; 172.25.40.86;
};
allow-query {
127.0.0.1;
redInterna;
172.25.40.64/27;
};
allow-transfer { secundarios; };
version "Servidor DNS GIRC";
};

## Slide 14
Sistema de Nombres
Configuración básica
zone “eltiomora.es" {
type master;
file "named.data.mora";
allow-update { none; };
allow-transfer { secundarios; };
};
zone "40.20.172.in-addr.arpa" {
type master;
file "named.rev.20";
allow-update { none; };
allow-transfer { secundarios; };
};
zone "40.16.172.in-addr.arpa" {
type master;
file "named.rev.16";
allow-update { none; };
allow-transfer { secundarios; };
};
Configuración

## Slide 15
Sistema de Nombres
Registros: SOA, A, PTR, CNAME, MX, NS
  [Nombre] [TTL] [Clase] Tipo_RR Valor_Dato
eltiomora.es. IN SOA litero.eltiomora.es. root.eltiomora.es. (
2019021501  SERIAL = Número de serie
1d  REFRESH = Periodo de actualización de los secundarios
15m  RETRY = Si hay error, reintenta cada 15 minutos
30d EXPIRE = Periodo respuesta a consultas de Secundario NO actualizado
1h ) NEGATIVE TTL
eltiomora.es. IN NS litero.eltiomora.es.
eltiomora.es. IN NS maigmo.eltiomora.es.
eltiomora.es. IN MX 0 mail.eltiomora.es.
eltiomora.es. IN MX 8 smtp.eltiomora.es.
mora1.eltiomora.es. IN A 172.25.40.81
mora2.eltiomora.es. IN A 172.25.40.82
gestion IN CNAME mora1.eltiomora.es.
----------------------------------------------------------
82 IN PTR mora2.eltiomora.es.
Configuración básica
Configuración

## Slide 16
Sistema de Nombres
Registros: SOA, A, PTR, CNAME, MX
  “@”  Origen de la zona
@ IN SOA litero root (
2017021701  SERIAL = Número de serie
1d  REFRESH = Periodo de actualización de los secundarios
15m  RETRY = Si hay error, reintenta cada 3600 segundos
30d EXPIRE = Periodo respuesta a consultas de Secundario NO actualizado
1h ) NEGATIVE TTL
IN NS litero.eltiomora.es.
IN NS maigmo.eltiomora.es.
IN MX 0 mail.eltiomora.es.
IN MX 8 smtp.eltiomora.es.
mora1 IN A 172.25.40.81
mora2 IN A 172.25.40.82
gestion IN CNAME mora1.eltiomora.es.
Configuración básica
Configuración

## Slide 17
Sistema de Nombres
NS as Primary Master or Slave
NS as Authoritative Multiple Zones
Adding similar records ( A, AAAA, CNAME, DNAME, NS and PTR ) → $GENERATE
Using a single/multiple data files for a multiple/single zone → include
Moving a host → TTL
Allowing Dynamic Updates
Ipv6 → AAAA
Ñ, á, é, í ó ú, à,.... → Encoding ACE “eñe.es” --> “xn--ee-zja.es”, “miño.es” → xn--mio-8ma.es
  www.nameisp.com/puny.asp
Configuración de bind
Configuración

## Slide 18
Sistema de Nombres
Configuring DNS to let clients find the closest server → sortlist
Configuring Multiple Mail Servers:
foo.example. IN MX 10 smtp1.foo.example.
foo.example. IN MX 10 smtp2.foo.example.
foo.example. IN MX 10 smtp3.foo.example.
      ¿balanceo de carga?
Returning Different answers to same queriers → view
DNS NOTIFY (notificación cambio de zona)
Configuración de bind
Configuración

## Slide 19
Sistema de Nombres
Vistas diferentes: evita divulgar información sensible
Seguridad
acl internal { 192.168/16; };
View internal {
match-clients { internal; };
zone “eps.ua.es” {
type master;
files “db.data.eps.interna”;
};
};
View external {
match-clients { any; };
zone “eps.ua.es” {
type master;
files “db.data.eps.externa”;
};
};
Seguridad

## Slide 20
Sistema de Nombres
TSIG: firma mensajes DNS
  Basado en algoritmos hash y clave compartida
  Autenticación e Integridad
  Firma mensaje completo y campos adicionales (fecha y hora)
  Metaregistro que no se guarda en cachés
Seguridad
Seguridad

## Slide 21
Sistema de Nombres
Configuración TSIG
  1. Generación de la clave  dnssec-keygen
Seguridad
Seguridad
2. Maestro
key “clave” {
algorithm hmac-md5;
secret “pkjskjfklsj0=“;
};
3. Esclavo
key “clave” {
algorithm hmac-md5;
secret “pkjskjfklsj0=“;
};
server 192.168.0.1 {
keys { “clave”; };
};
allow-transfer { key “clave”; };
4. Buenas prácticas
include “/etc/dns.clave.conf”;

## Slide 22
Sistema de Nombres
DNSSEC:
  Basado en criptografía clave pública
  Clave PRIVADA para firmar
  Clave PÚBLICA para validar
  dnssec-enable yes  OpenSSL
Seguridad
Seguridad

## Slide 23
Sistema de Nombres
Nuevos registros DNSSEC
  RRSIG: firma digital de un conjunto de datos
    dnssec-signzone  archivo.signed
  DNSKEY: clave pública de la zona
  TSIG: firma mensajes mediante claves simétricas
  DS: Delegation Signer  Cadenas de confianza
Seguridad
Seguridad

## Slide 24
Sistema de Nombres
Consultas avanzadas
    $ nslookup
    > set querytype=any
    > eps.ua.es
    Server: 127.0.0.1
    Address: 127.0.0.1#53
    eps.ua.es
    origin = ekekos.eps.ua.es
    mail addr = root.ekekos.eps.ua.es
    serial = 2004100601
    refresh = 10800
    retry = 3600
    expire = 3600000
    minimum = 300
    Name: eps.ua.es
    Address: 172.25.40.81
    eps.ua.es nameserver = srvInst2.eps.ua.es.
    eps.ua.es nameserver = srvInst3.eps.ua.es.
    eps.ua.es nameserver = srvInst4.eps.ua.es.
    eps.ua.es nameserver = ekekos.eps.ua.es.
    eps.ua.es nameserver = srvdns.eps.ua.es.
    eps.ua.es nameserver = srvInst1.eps.ua.es.
    eps.ua.es mail exchanger = 10 ekekos.eps.ua.es.
    >
Seguridad
Seguridad

## Slide 25
Sistemas de nombres
Ventajas:
  Transformación eficiente de los nombres en direcciones IP
  Garantiza un control autónomo
  Tolerancia a fallos
Conclusiones
Conclusiones

## Slide 26
Servicio de Nombre
Gestión
DNS
de Computadores
de Redes
e Implantación
Notes: 26