## Slide 1
Redes
Gestión
TCP/IP
de computadores
de redes
e implantación

## Slide 2
LAN y Ethernet
LAN y Ethernet
Notes: 2

## Slide 3
LAN y Ethernet
Problemas LAN:
  Dominio de colisión.
  Dominio de difusión.
LAN
Tecnologías
Notes: 3
Objetivos LAN: aprender sobre
Tecnologías de redes LAN
Dispositivos LAN
Elementos básicos del flujo de datos
Elementos básicos relacionados con la construcción de LAN
Para la comunicación de datos en una red, la información que se transmite debe disponer de un origen y un destino. Tal y como ya se ha visto, cada capa se encarga de realizar unas tareas y proporcionar una interfaz al nivel superior para que utilice su funcionalidad. La capa de enlace de datos (nivell 2) se encarga de que los datos lleguen a su destino. Para ello se compone de 2 partes: LLC y MAC donde la primera se encarga de la comunicación con las capas superiores (nivel de red) y la segunda se encarga del acceso al medio para transmitir los datos.
Las LAN distiguen 3 tipos de transmisiones:
  Unidifusión: paquetes dirigidos a un nodo identificado de la red
  Multidifusión: paquetes dirigidos a un subconjunto de elementos de la red (mediante una dirección de multidifusión)
  Difusión: paquetes dirigidos a todos los elementos de la red (mediante una dirección de “todos”).
Medios de comunicación guiados útiles para LAN: par trenzado, coaxial, fibra, inalámbricos, … (NO satélites, NO ADLS/RDSI)
Las arquitecturas de red más comunes para LAN son: Ethernet (y sus variantes) Token Ring y FDDI.
  Ethernet Topología lógica en bus y física en estrella (par trenzado) o bus (coaxial)
  Token Ring. Topología lógica en anillo y física en estrella
  FDDI. Topología lógica en anillo y física en doble anillo.
El método de acceso al medio de Ethernet es mediante dominio de colisiones y el de Token ring mediante paso de testigo.

## Slide 4
LAN y Ethernet
Problema del dominio de colisión.
Compartir el medio por muchos equipos puede causar muchas colisiones y dar como resultado una degradación del rendimiento de la red
    SOLUCIÓN = segmentación
Segmentación  Principal objetivo: crear dominios de colisión más pequeños dividiendo redes mediante HW de red (puentes, switchs o routers)
LAN
Tecnologías
Notes: 4
Objetivos LAN: aprender sobre
Tecnologías de redes LAN
Dispositivos LAN
Elementos básicos del flujo de datos
Elementos básicos relacionados con la construcción de LAN
Para la comunicación de datos en una red, la información que se transmite debe disponer de un origen y un destino. Tal y como ya se ha visto, cada capa se encarga de realizar unas tareas y proporcionar una interfaz al nivel superior para que utilice su funcionalidad. La capa de enlace de datos (nivell 2) se encarga de que los datos lleguen a su destino. Para ello se compone de 2 partes: LLC y MAC donde la primera se encarga de la comunicación con las capas superiores (nivel de red) y la segunda se encarga del acceso al medio para transmitir los datos.
Las LAN distiguen 3 tipos de transmisiones:
  Unidifusión: paquetes dirigidos a un nodo identificado de la red
  Multidifusión: paquetes dirigidos a un subconjunto de elementos de la red (mediante una dirección de multidifusión)
  Difusión: paquetes dirigidos a todos los elementos de la red (mediante una dirección de “todos”).
Medios de comunicación guiados útiles para LAN: par trenzado, coaxial, fibra, inalámbricos, … (NO satélites, NO ADLS/RDSI)
Las arquitecturas de red más comunes para LAN son: Ethernet (y sus variantes) Token Ring y FDDI.
  Ethernet Topología lógica en bus y física en estrella (par trenzado) o bus (coaxial)
  Token Ring. Topología lógica en anillo y física en estrella
  FDDI. Topología lógica en anillo y física en doble anillo.
El método de acceso al medio de Ethernet es mediante dominio de colisiones y el de Token ring mediante paso de testigo.

## Slide 5
LAN y Ethernet
  Conmutadores o switchs
  Puentes o bridges
  Encaminadores o routers
Hardware de red
Tecnologías
Notes: 5
Objetivos LAN: aprender sobre
Tecnologías de redes LAN
Dispositivos LAN
Elementos básicos del flujo de datos
Elementos básicos relacionados con la construcción de LAN
Para la comunicación de datos en una red, la información que se transmite debe disponer de un origen y un destino. Tal y como ya se ha visto, cada capa se encarga de realizar unas tareas y proporcionar una interfaz al nivel superior para que utilice su funcionalidad. La capa de enlace de datos (nivell 2) se encarga de que los datos lleguen a su destino. Para ello se compone de 2 partes: LLC y MAC donde la primera se encarga de la comunicación con las capas superiores (nivel de red) y la segunda se encarga del acceso al medio para transmitir los datos.
Las LAN distiguen 3 tipos de transmisiones:
  Unidifusión: paquetes dirigidos a un nodo identificado de la red
  Multidifusión: paquetes dirigidos a un subconjunto de elementos de la red (mediante una dirección de multidifusión)
  Difusión: paquetes dirigidos a todos los elementos de la red (mediante una dirección de “todos”).
Medios de comunicación guiados útiles para LAN: par trenzado, coaxial, fibra, inalámbricos, … (NO satélites, NO ADLS/RDSI)
Las arquitecturas de red más comunes para LAN son: Ethernet (y sus variantes) Token Ring y FDDI.
  Ethernet Topología lógica en bus y física en estrella (par trenzado) o bus (coaxial)
  Token Ring. Topología lógica en anillo y física en estrella
  FDDI. Topología lógica en anillo y física en doble anillo.
El método de acceso al medio de Ethernet es mediante dominio de colisiones y el de Token ring mediante paso de testigo.

## Slide 6
LAN y Ethernet
Problema del dominio de difusión.
El tráfico de broadcast también degrada el rendimiento de la red
    SOLUCIÓN = VLAN
VLAN  Distintas redes virtuales sobre la misma red física
LAN
Tecnologías
Notes: 6
Objetivos LAN: aprender sobre
Tecnologías de redes LAN
Dispositivos LAN
Elementos básicos del flujo de datos
Elementos básicos relacionados con la construcción de LAN
Para la comunicación de datos en una red, la información que se transmite debe disponer de un origen y un destino. Tal y como ya se ha visto, cada capa se encarga de realizar unas tareas y proporcionar una interfaz al nivel superior para que utilice su funcionalidad. La capa de enlace de datos (nivell 2) se encarga de que los datos lleguen a su destino. Para ello se compone de 2 partes: LLC y MAC donde la primera se encarga de la comunicación con las capas superiores (nivel de red) y la segunda se encarga del acceso al medio para transmitir los datos.
Las LAN distiguen 3 tipos de transmisiones:
  Unidifusión: paquetes dirigidos a un nodo identificado de la red
  Multidifusión: paquetes dirigidos a un subconjunto de elementos de la red (mediante una dirección de multidifusión)
  Difusión: paquetes dirigidos a todos los elementos de la red (mediante una dirección de “todos”).
Medios de comunicación guiados útiles para LAN: par trenzado, coaxial, fibra, inalámbricos, … (NO satélites, NO ADLS/RDSI)
Las arquitecturas de red más comunes para LAN son: Ethernet (y sus variantes) Token Ring y FDDI.
  Ethernet Topología lógica en bus y física en estrella (par trenzado) o bus (coaxial)
  Token Ring. Topología lógica en anillo y física en estrella
  FDDI. Topología lógica en anillo y física en doble anillo.
El método de acceso al medio de Ethernet es mediante dominio de colisiones y el de Token ring mediante paso de testigo.

## Slide 7
Una VLAN constituye un dominio de broadcast de Capa 2 definido de forma lógica
Dominios de Broadcast
VLAN
1
VLAN 2
VLAN 3
VLAN 5
VLAN
4
Switch con VLANs
Switch con VLANs
Switch con VLANs
Dominios de Broadcast
Backbone
LAN y Ethernet
VLAN
Tecnologías
Notes: 7

## Slide 8
Ventajas:
  Rendimiento (reducir tráfico broadcast)
  Seguridad
Normalmente la interconexión entre VLANs diferentes se hace con un router.
LAN y Ethernet
VLAN
Tecnologías
Notes: 8

## Slide 9
VLAN
roja
VLAN
azul
Conexión roja-amarilla
LAN y Ethernet
VLAN
Tecnologías
VLAN
amarilla
Notes: 9

## Slide 10
Conexión A-B ‘amarilla’
Conexión
A-B ‘roja’
1
7
10
16
1
7
10
16
8
9
8
9
A
B
Conexión roja-amarilla
LAN y Ethernet
VLAN
Tecnologías
Notes: 10

## Slide 11
Enlace
‘trunk’
1
7
10
16
1
7
10
16
8
9
8
9
A
B
Las tramas Ethernet rojas y amarillas pasan mezcladas por el cable. Se han de etiquetar de alguna forma para que se puedan separar al recibirlas. La forma estándar es mediante IEEE 802.1q
Conexión roja-amarilla
LAN y Ethernet
VLAN
Tecnologías
Notes: 11

## Slide 12
Componentes de una VLAN Identificación en las Tramas
Identificación de VLAN:
  Información añadida a la trama
“Tag”
Cabecera MAC
Cabecera IP
Datos...
Ejemplo: Etiqueta (“tag”) Estándar 802.1 Q
VLAN
Tecnologías
Notes: 12

## Slide 13
VLAN A
VLAN B
Etiquetado de VLAN
Cabecera MAC
Cab. IP
Datos...
TAG
añadida
TAG
eliminada
1
2
3
4
5
VLAN A
Cabecera MAC
Cabecera IP
Datos...
VLAN
A
VLAN
B
802.1Q
802.1Q
Downlink con VLANs A y B
Cabecera MAC
Cab. IP
Datos...
VLAN
Tecnologías
Notes: 13

## Slide 14
Modelo TCP/IP
Modelo TCP/IP
TCP/IP

## Slide 15: Modelo TCP/IP
Función: transmitir información de un dispositivo de red a otro.
Capas
Aplicación: Maneja la implementación de aplicaciones de usuario
Transporte: Maneja comunicaciones extremo a extremo entre equipos
Red: Manda los datos del origen al destino
Enlace: Maneja los datos hacia o desde el medio físico.
Capas
TCP
IP
ARP, Manejadores
arp
UDP
telnet, ftp, http
dns, nfs
Traceroute
ICMP
Modelo TCP/IP

## Slide 16: Modelo TCP/IP
Empaquetamiento:
Fragmentación: División de los paquetes de acuerdo con la MTU de la red por la que circulan.
Encapsulación y Fragmentación
Cabecera Ethernet
Cabecera IP
Cabecera UDP
Datos de la aplicación
Cola Ethernet
14 bytes
20 bytes
8 bytes
100 bytes
4 bytes
Trama Ethernet (146 bytes)
Paquete IP (128 bytes)
Paquete UDP (108 bytes)
Modelo TCP/IP

## Slide 17: TCP/IP
Esquema de direccionamiento: identificación por nivel
  Enlace: MAC
  Red: Dirección IP.
  Puertos 1-65536
Dirección IP: parte de red y parte local o de host
Determinadas direcciones tienen asignadas un significado concreto dentro de la capa de red IP.
Direccionamiento
Red
Notes: Dirección IP: 4 octetos separados por . (32 bits) expresado en notación decimal de la forma W.X.Y.Z

## Slide 18
Problemas:
  Espacio de direcciones insuficiente
TCP/IP
Direccionamiento
Red

## Slide 19: TCP/IP
Clasificación por Clases (IETF):
Host (16777216)
Red(128)
0
Host (65536)
Red (16384)
10
Host (256)
Red (2097152)
110
Reservado
1111
Grupo Multicast (268435456)
1110
Clase
A
B
C
D
E
Rango
0.0.0.0
127.255.255.255
128.0.0.0
191.255.255.255
192.0.0.0
223.255.255.255
224.0.0.0
239.255.255.255
240.0.0.0
255.255.255.255
32 bits
Formato de direcciones IP
Clasificación
Red
Notes: Las direcciones de la clases A, B y C son de unidifusión  Modelo con CLASE

## Slide 20
Problemas:
  Espacio de direcciones insuficiente
Causa principal:
  Diseño espacio direcciones
TCP/IP
Direccionamiento
Red

## Slide 21
+ Causas:
  Diseño clases rígidas malgasta direcciones  ¿300?
  Uso ineficiente (sobre todo clase B)
  Conexiones Always-on
  Demografía (China e India)
  Dispositivos móviles
Soluciones (Extensiones IPv4):
  Direccionamiento de subred. Subclasificación
  VLSM
  Redes privadas + NAT (Network Address Translation)
  IPv6
TCP/IP
Direccionamiento
Red

## Slide 22: TCP/IP
Subclasificación: Consiste en, de los bits reservados para la parte de host, reservar unos cuantos para incluirlos en la parte de red y conseguir clasificar una red en subredes más pequeñas.
-
Dividamos la red 172.20.0.0 (clase B) en cuatro subredes:
Host
Subred
172 . 20
16 bits
2 bits
14 bits
11 (192)
10 (128)
01 (64)
00 (0)
Bits subred
172.20.192.0
–
172.20.255.255
172.20.128.0
–
172.20.191.255
172.20.64.0
–
172.20.127.255
172.20.0.0
–
172.20.63.255
Rango
255.255.192.0
172.20.192.0
255.255.192.0
172.20.128.0
255.255.192.0
172.20.64.0
255.255.192.0
172.20.0.0
Máscara
Subred
Máscara: 11111111 . 11111111 . 11 000000 . 0
0000000
255 . 255 .
192 . 0
Subredes
Subclasificación (subnetting)
Red
Notes: Sin la subclasificación, cada segmento de red físico debería alojar, si hablamos de una red de clase A, a 16 millones de equipos. Con la subclasificación, las redes pueden dividirse en subredes más pequeñas, reduciendo el número de hosts de una red.

## Slide 23: TCP/IP
¿Qué ocurre si disponemos de una red de clase C 192.214.11.0/24 y queremos tener 3 subredes, una con 100 equipos y las otras 2 con 50 cada una?
En principio, como es de clase C: 1 red, 254 equipos.
SOLUCIÓN: VLSM. (RIP e IGRP no soportan.)
Red: 192.214.11.0/25  128 posibles direcciones, para 2 subredes (192.214.11.0-127)
Redes 192.214.11.128/26 y 192.214.11.192/26
    192.214.11.128-191
    192.214.11.192-255
Subclasificación - VLSM
Red

## Slide 24: TCP/IP
-
Reservado (
ppio
. Clase D)
224.0.0.0
Reservado (fin clase B)
191.255.0.0
Privado
192.168.0.0
–
192.168.255.0
Privado
172.16.0.0
–
172.31.0.0
Privado
10.0.0.0
Reservado (clase E)
240.0.0.0
–
255.255.255.254
Reservado (
ppio
. Clase C)
192.0.0.0
Reservado (
ppio
. Clase B)
128.0.0.0
Reservado (fin clase A)
127.0.0.0
Uso
Red o rango
Direcciones IP reservadas y privadas
Direccionamiento privado
Red

## Slide 25
Traducción de direcciones (NAT)
  Consiste en traducir una dirección IP en otra de acuerdo con cierta tabla de equivalencias.
  Uso:
Router
NAT
Internet
Direccionamiento público
Direccionamiento privado
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
Tabla de traducción
Servidor
Web
TCP/IP
NAT
Red

## Slide 26
Tipos de NAT
  Según los campos que se modifican:
  NAT Básico. Sólo se cambia la dirección IP.
  NAPT (Network Address Port Translation). Se modifica la dirección IP y el número de puerto TCP o UDP.
  Según la temporalidad de correspondencia:
  Estático. La tabla de conversión se introduce en la configuración del NAT y no se modifica dinámicamente
  Dinámico. La tabla de conversión se crea y modifica sobre la marcha en función del tráfico recibido. Las direcciones pueden reutilizarse. Requiere mantener en el NAT información de estado
TCP/IP
NAT
Red

## Slide 27
192.168.0.3
192.168.0.2
Router
NAT
205.197.101.111
207.29.194.84
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
Tabla NAT estática
Dentro Fuera
192.168.0.x 206.245.160.x
Origen: 192.168.0.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 192.168.0.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Origen: 206.245.160.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 206.245.160.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Cliente
Cliente
Servidor
Web
Servidor
FTP
NAT básico estático
TCP/IP
NAT
Red

## Slide 28
192.168.0.3
192.168.0.2
205.197.101.111
207.29.194.84
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
Origen: 192.168.0.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 192.168.0.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Origen: 206.245.160.5:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 206.245.160.6:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Rango NAT: 206.245.160.5-10
Tabla NAT dinámica
Dentro Fuera
Router
NAT
Cliente
Cliente
Servidor
Web
Servidor
FTP
192.168.0.2 206.245.160.5
192.168.0.3 206.245.160.6
NAT básico dinámico
NAT:
TCP/IP
Red

## Slide 29
192.168.0.3
192.168.0.2
205.197.101.111
207.29.194.84
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
Origen: 192.168.0.2:1108
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 192.168.0.3:1108
Destino: 205.197.101.111:21
Origen: 206.245.160.1:61001
Destino: 207.29.194.84:80
Origen: 206.245.160.1:61002
Destino: 205.197.101.111:21
Tabla NAPT dinámica
Dentro Fuera
Router
NAT
Cliente
Cliente
Servidor
Web
Servidor
FTP
192.168.0.2:1108 61001
192.168.0.3:1108 61002
NAPT dinámico
NAT:
TCP/IP
Red

## Slide 30
Router
NAT
Internet
192.168.0.1
206.245.160.1
192.168.0.5
209.15.7.2
Origen: 209.15.7.2:1067
Destino: 192.168.0.5:80
Origen: 209.15.7.2:1067
Destino: 206.245.160.1:80
Tabla NAT estática
Dentro Fuera
192.168.0.4:21 21
192.168.0.5:80 80
192.168.0.4
211.23.5.6
Origen: 211.23.5.6:1084
Destino: 192.168.0.4:21
Origen: 211.23.5.6:1084
Destino: 206.245.160.1:21
Servidor
Web
Servidor
FTP
Cliente
Cliente
NAT inverso
TCP/IP
NAT:
Red

## Slide 31
¿Por donde debo
ir a w.x.y.z?
Routers
Encaminamiento
TCP/IP
Encaminamiento

## Slide 32: TCP/IP
Encaminamiento: Capacidad de dirigir los paquetes de una red a otra.
Reglas de encaminamiento básico
  Para llegar a un elemento de nuestra propia red
    Para alcanzar el host H [con máscara M] enviar el paquete por el dispositivo D
  Cualquier equipo de nuestra red
    Para alcanzar la red R [con máscara M] enviar por el dispositivo D
  Equipo fuera de nuestra red
    Para alcanzar el host H [con máscara M], [enviar el paquete por el dispositivo D], utilizando la pasarela G [con un coste de N saltos]
  Cualquier equipo de otra red
    Para alcanzar la red R [con máscara M], [enviar el paquete por el dispositivo D], utilizando como pasarela G [con N saltos]
  Cuando no se cumple nada (por defecto)
    Para alcanzar cualquier otro host o red con cualquier máscara, [enviar el paquete por el dispositivo D], utilizando como pasarela G [con coste N]
    Donde:
    H y G son direcciones IP o nombres DNS de un equipo
    R es una dirección de red
    M máscara de red
    N número entero positivo
    Cualquier es 0.0.0.0 (default)
Encaminamiento
Encaminamiento

## Slide 33
202.1.1.2
Rtr 202.1.1.1
LAN B
203.1.1.0
LAN A
202.1.1.0
LAN C
204.1.1.0
202.1.1.3
Rtr 202.1.1.4
203.1.1.3
204.1.1.2
Rtr 204.1.1.1
204.1.1.3
Rtr 204.1.1.4
202.1.1.1
203.1.1.1
203.1.1.2
204.1.1.1
204.1.1.4
202.1.1.4
A 204.1.1.0 por 203.1.1.2
A 202.1.1.0 por 203.1.1.1
A 203.1.1.0 por 202.1.1.1
A 202.1.1.0 por 203.1.1.1
A 204.1.1.0 por 203.1.1.2
X
Y
Z






TCP/IP
Encaminamiento
Encaminamiento
Notes: Aquí hemos creado un bucle. Esto no es problema pues por la forma como están definidas las rutas no existe un camino circular por el que puedan discurrir los datagramas, es decir hemos creado un bucle físico pero no lógico.
Cada router tiene declarada una ruta para que pueda acceder a la LAN que no tiene directamente conectada. Por ejemplo el router X tiene declarada una ruta para acceder a la LAN C. Aunque existen dos caminos posibles para la comunicación, al declarar la ruta se está optando por uno de ellos (en este caso por el que pasa a través de LAN B y del router Y). Si mas tarde fallara la comunicación por esa vía (por ejemplo fallara el router Y) se podría restablecer la comunicación de X con LAN C a través de Z, pero para esto habría que modificar la ruta definida en X.
En cuanto a los hosts en este caso se ha elegido un router por defecto diferente para cada host. Por ejemplo en la LAN A el host de la parte superior utiliza el router X, mientras que el de la parte inferior utiliza el router Z. Análogamente ocurre con los hosts de la LAN C. En cuanto a la LAN B seguimos declarando dos rutas, una para LAN A y otra para LAN C.


## Slide 34
165.12.0.1
192.168.2.1
A 207.1.1.0 por 192.168.1.2
A 213.1.1.0 por 192.168.2.2
A 215.1.1.0 por 192.168.3.2
LAN A
165.12.0.0
LAN C
213.1.1.0
213.1.1.1
192.168.2.2
A 0.0.0.0 por 192.168.2.1
LAN B
207.1.1.0
LAN D
215.1.1.0
A 0.0.0.0 por 192.168.3.1
A 165.12.0.0 por 192.168.1.1
A 213.1.1.0 por 192.168.1.1
A 215.1.1.0 por 192.168.1.1
192.168.3.1
192.168.3.2
192.168.1.1
192.168.1.2
207.1.1.1
215.1.1.1
Ruta por defecto
X
Y
W
Z
TCP/IP
Conexión de varias LAN con línea serie
Encaminamiento
Notes: En este caso tenemos una topología en estrella en la que tres routers se conectan a uno central mediante líneas punto a punto. Cada router dispone además de una LAN.
Se utiliza una red diferente (del rango privado RFC 1918) para cada uno de los tres enlaces punto a punto. Hay que definir rutas en el router principal (X) para cada una de las tres LANs remotas (B, C y D), dirigiéndolas a las direcciones correspondientes.
En cuanto los tres routers periféricos en principio habría que definir en cada uno de ellos tres rutas para cada una de las tres redes remotas, y todas apuntando a la dirección de la interfaz serie correspondiente en X. Así hemos procedido en el caso del router Y. Pero también es posible definir lo que se conoce como una ruta por defecto, que consiste en especificar una ruta para la red 0.0.0.0, inexistente. Dicha ruta se entiende por convenio que se debe utilizar para todos los datagramas, excepto los dirigidos a las redes directamente conectadas.

## Slide 35
Internet
193.146.62.7
Rtr 193.146.62.1
193.146.62.1
193.146.62.12
Rtr 193.146.62.1
193.146.62.215
Rtr: 193.146.62.1
147.156.13.5
Rtr 147.156.0.1
147.156.0.1
147.156.24.12
Rtr 147.156.0.1
147.156.145.17
Rtr 147.156.0.1
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.1.2
A 0.0.0.0 por 192.168.0.2
A 193.146.62.0 por 192.168.0.1
A 0.0.0.0 por 192.168.1.1
192.168.1.1
Oficina Principal 147.156.0.0
Sucursal 193.146.62.0
A 147.156.0.0 por 192.168.1.2
A 193.146.62.0 por 192.168.1.2
.................................................
.................................................
X
Y
Z
TCP/IP
Conexión a Internet de una oficina y sucursal
Encaminamiento
Notes: En este ejemplo se muestra una empresa que desea conectar su red a Internet. La empresa posee una oficina principal y una sucursal. La oficina principal posee la red clase B 147.156.0.0 y la sucursal la clase C 193.146.62.0. Ambas sedes se encuentran conectadas mediante una línea serie, y la conexión al proveedor de Internet se realiza desde la oficina principal, mediante otra línea serie.
El router de la sucursal tiene definida únicamente la ruta por defecto, ya que se puede asegurar que cualquier tráfico que intercambie con el exterior tendrá que salir por la línea serie.
En la oficina principal el router prevé una ruta explícita para la sucursal y una ruta por defecto hacia el proveedor de Internet para el resto del tráfico. Obsérvese que es posible utilizar la ruta por defecto combinada con rutas explícitas. En este caso se intenta siempre hacer uso en primer lugar de las rutas explícitas y en caso de que estas no resuelvan el problema del enrutado se hace uso de la ruta por defecto. Por este motivo a la ruta por defecto se la conoce también como la ruta de último recurso.
Por su parte el proveedor de Internet ha tenido que incluir en su router de acceso dos rutas, una para la red de la oficina principal y otra para la sucursal.

## Slide 36: TCP/IP
Utilidad iproute2
Comando ip:
ip [ OPCIONES ] OBJETO [ COMANDO [ ARGUMENTOS ]]
OPCIONES:
    Conjunto de modificadores que afectan al comportamiento y salida general del comando.
    -V: Versión
    -s: estadísticas
    -f: Familia {inet, inet6, link}
    -r Utiliza DNS.
OBJETO: Tipo de objeto con el que se quiere operar
    link Para configurar los objetos físicos o lógicos de la red
    address Manejo de direcciones asociadas a los diferentes dispositivos. Cada dispositivo debe tener al menos una dirección asociada.
    route Permite a los usuarios ver las tablas de enrutado y cambiar las reglas de las tablas.
    rule Permite a los usuarios ver las políticas de enrutado y cambiarlas.
    neigh Entrada caché ARP.
    tunnel Permite a los usuarios ver los túneles IP y sus propiedades, y cambiarlos.
    maddr Permite a los usuarios ver las direcciones multienlace y sus propiedades, y cambiarlas.
    mroute Permite a los usuarios establecer, cambiar o borrar el enrutado multienlace.
    monitor Permite a los usuarios monitorizar continuamente el estado de los dispositivos, direcciones y rutas
COMANDO:
    Acción a ejecutar sobre un objeto: add, delete, show, set, list.
ARGUMENTOS: Listas de opciones y dependen del comando y del objeto. Existen 2 tipos:
    Indicadores: Abreviados por una sola palabra
    Parámetros: Una palabra clave seguida de un valor.
Encaminamiento
Encaminamiento

## Slide 37: TCP/IP
Comando ip de linux:
Referente a las tarjetas (ifconfig)
  Activación de la NIC
    ip link set eth0 up
  Manejos de IP
    ip addr add 172.16.40.48/24 dev eth0
  Administración de rutas
    ip route add 172.16.40.0/24 via 172.16.40.1
    ip route add default via 172.16.40.1
  Administración de normas
    ip rule add from 172.16.40.0/24 table GIRC
Encaminamiento
Encaminamiento

## Slide 38: TCP/IP
Academia de Networking de Cisco. Guía del primer año. CCNA 1 y 2. Ed Cisco Press
Academia de Networking de Cisco. Guía del segundo año. CCNA 3 y 4. Ed Cisco Press
Matthew G. Marsh, “Encaminamiento regulado con LInux”, Ed Prentice Hall
Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO
Mark A. Sportack, “Fundamentos de enrutamiento IP”, Ed Cisco Press
Bibliografía
Bibliografía